Installation de chantier : Les cantonnements

| Rappel réglementaire |
| --- |
| Installation d’accueil Dans les chantiers | Durée du chantier >4 mois <4 mois | Observations, Cas particuliers | Code du travail |
| Tous locaux |  |  | Aérés, éclairés et chauffés Tenus en état de propreté constant | L.232-1 |
|  |  |  | Si les locaux fixes ne sont pas adaptés, possibilité d’utiliser des véhicules de chantier, spécialement aménagés à cet effet qui doivent pouvoir répondre aux mêmes besoins Pour un chantier de travaux souterrains, le local vestiaire doit se trouver au jour Le local en sous-sol n’est toléré qu’exceptionnellement, à défaut d’autre solution, il n’est accepté que s’il est possible de l’aérer et de l’éclairer convenablement, et de le tenir en état constant de propreté | D.8/01/65 art. 187 et 188 |
| Local vestiaire | Armoires vestiaires |  |  | Ininflammables, à 2 compartiments | D.8/01/65 Art. 187 R.232-2-2 |
|  |  |  |  | Si le chantier est trop exigu pour des armoires, possibilité de les remplacer par des patères en nombre suffisant | D.8/01/65 Art. 187 |
|  | Sièges |  |  | En nombre suffisant (1 par salarié ou bancs) | D.8/01/65 Art. 187 R.232-2-2 |
| Local réfectoire (dès que les salariés prennent leur repas sur le chantier) | Tables et chaises |  |  | En nombre suffisant, nettoyage après chaque repas | D.8/01/65 Art. 190 |
|  | Appareil de réchauffage ou de cuisson |  |  | Chauffe-gamelle, cuisinière ou micro-ondes, avec consignes d’utilisation | D.8/01/65 Art. 190 |
|  | Eau potable fraîche et chaude |  |  | Un robinet pour 10 usagers conseillé (obligatoire dès que 25 salariés prennent leur repas) | R.232-10-1 |
|  | Garde-manger au réfrigérateur |  |  | Réfrigérateur conseillé | D.8/01/65 Art. 190 |
| Eau potable | Pour la boisson |  |  | Eau potable fraîche, 3 litres au moins par jour et par travailleur | D.8/01/65 Art. 191 |
| Sanitaires | Lavabos |  |  | Lavabos, 1 au moins pur 10 travailleurs ou système de rampes équivalent | R.232-2-3 |
|  | Eau pour se laver |  |  | Eau courante à température réglable | R.232-2-3 |
|  |  |  |  | Si l’eau courante est impossible, possibilité de raccorder sur un réservoir, avec quantité suffisante Si possible, l’eau doit être à température réglable | D.8/01/656 Art.189 |
|  | Moyens de nettoyage, séchage ou essuyage |  |  | Savon liquide adapté, rouleaux tissu ou séchoirs électriques adaptés | D.8/01/65 Art.189 R.232-2-3 |
| Cabinets d’aisance (WC, urinoirs) |  |  |  | Un cabinet et un urinoir pour 20 (ou 2 cabinets) papier hygiénique Un cabinet au moins avec poste d’eau | D.8/01/65 Art.192 R.232-2-5 |
| Douches |  |  |  | Installation conseillée Une douche pour 8 personnes est obligatoire pour les travaux insalubres ou salissants, définis par décret | R.232-2-4 |